SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(opis wymagań i parametry oceniane)

Zadanie 1

URZĄDZENIE DO CHEMIOTERAPII DOOTRZEWNOWEJ/DOOPŁUCNEJ - 1 komplet

(Konfiguracja oferowana – nie opcje)

INSTRUKCJA:

W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym:

- podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2,

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE | ZASADY PUNKTACJI | PODAĆ WARTOŚĆ OFEROWANĄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| URZĄDZENIE DO CHEMIOTERAPII DOOTRZEWNOWEJ/DOOPŁUCNEJ |
| 1.1 | Nazwa |  | …………………… |
| 1.2 | Typ urządzenia |  | …………………… |
| 1.3 | Producent |  | …………………… |
| 1.4 | Rok produkcji |  | …………………… |
| URZĄDZENIE DO CHEMIOTERAPII DOOTRZEWNOWEJ/DOOPŁUCNEJ (opis wymagań). |
|  | Urządzenie do dootrzewnowej, doopłucnowej chemioterapii w hipertermii z możliwością izolowanej perfuzji kończynowej i narządowej zawierające minimum 2 pompy, minimum 4 próbniki pomiaru temperatury, minimum 6 czujników ciśnienia. |  |  |
|  | Zakres temperatur przepływającej cieczy w granicach min 30oC – 45oC. Przepływ regulowany min. 200-2000ml/min | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna min. 100-2000ml/min – 10 pkt min. 200-2000ml/min – 0 pkt | Przepływ regulowany ……………. ml/min |
|  | Zakres temperatur przepływającego chemioterapeutyku monitorowany min. 4 próbnikami |  |  |
|  | Przepływ min. 2 l/ min. Dokładność pomiaru temperatury w zakresie 0,1oC - 0,5oC. Możliwość ustawienia czasu procedury. | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna > 5l/min – 10 pkt od 2l/min do 5l/min – 0 pkt | Przepływ ……………. l/min |
|  | Regulacja (skoku) temperatury w zakresie min 0,3oC - 0,5oC |  |  |
|  | Monitor dotykowy LCD wskazujący przebieg procedury - wykres temperatury, objętości płynów, przepływy, ciśnienia płynów, czas. |  |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów leczenia, zawiadowania indywidualizowanymi parametrami alarmowymi. |  |  |
|  | Wizualny i dźwiękowy alarm nieprawidłowości systemu (przegrzania, poziomu płynu, temperatury). |  |  |
|  | Funkcja by-pass w przypadku konieczności nagłego przerwania trwania procedury. |  |  |
|  | Minimum 6 próbników temperatury. |  |  |
|  | Minimum 6 czujników ciśnienia. |  |  |
|  | Ekran dotykowy LCD minimum 10" i rozdzielczości nie mniejszej niż 800x600 pikseli. | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna > 12 – 10 pkt ≥ 10” do 12” – 0 pkt | Przekątna ……………. ” |
|  | Możliwość archiwizacji danych z przebiegu procedury dla indywidualnego pacjenta. |  |  |
|  | Zasilanie 220-240V; częstotliwość 50/60Hz. |  |  |
|  | Zintegrowane zasilanie awaryjne na min. 1h. | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna ≥ 3h – 10 pkt od ≥ 1h do <3h – 0 pkt | Czas pracy ……………. h |
|  | Zintegrowana drukarka. |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na bezpieczne stosowanie procedury. |  |  |
|  | Jednorazowe, sterylne zestawy do wykonywania procedury. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu. |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące. |  |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji, przeprowadzane w interwałach zgodnych z zaleceniami producenta aparatu, minimum 2. |  |  |

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)