SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(opis wymagań i parametry oceniane)

Zadanie 3

CYFROWY ULTRASONOGRAF - 1 komplet

(Konfiguracja oferowana – nie opcje)

INSTRUKCJA:

W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym:

- podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2,

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE | ZASADY PUNKTACJI | PODAĆ WARTOŚĆ OFEROWANĄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| CYFROWY ULTRASONOGRAF |
| 1.1 | Nazwa |  | …………………… |
| 1.2 | Typ urządzenia |  | …………………… |
| 1.3 | Producent |  | …………………… |
| 1.4 | Rok produkcji |  | …………………… |
| CYFROWY ULTRASONOGRAF (opis wymagań). |
|  | I - Konstrukcja |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 2 500 000 |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 3 plus min. 1 parkingowe |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 270 dB |  |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu min. 20” |  |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo |  |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 10” |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. od 2 MHz do 18 MHz. | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna > 2-18 MHz – 10 pkt. 2-18 MHz – 0 pkt. | Zakres ……………. MHz |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 19 000 obrazów | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna > 19 000 – 10 pkt. 19 000 – 0 pkt | Ilość obrazów ……………. |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) |  |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 s |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 30 cm |  |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70 |  |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  |  |
|  | II - Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 1 200 obrazów/s |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 300 obrazów/s |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 12 pasm częstotliwości | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna ≥ 13 – 10 pkt. 12 pasm – 0 pkt. | Ilość pasm ……………. |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/s (przy zerowym kącie bramki) |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5mm do 20mm |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5. |  |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |  |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map |  |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
|  | III - Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) |  |  |
|  | IV - Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x 8 |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x 8 |  |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 |  |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów |  |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych |  |  |
|  | V - Głowice ultrasonograficzne |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0–5,0 MHz. |  |  |
|  | Liczba elementów min. 600 |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 75 ° |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna ≥ 13 pasm – 10 pkt. 12 pasm – 0 pkt. | Ilość pasm ……………. |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów min. 600 |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania Max. 40 mm |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości | Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna ≥ 10 pasm – 10 pkt. 8 pasm – 0 pkt. | Ilość pasm ……………. |
|  | Obrazowanie trapezowe |  |  |
|  | Głowica proktologiczna radialna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0–10,0 MHz. |  |  |
|  | Liczba elementów min. 250 |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 360°. |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 5 pasm częstotliwości |  |  |
|  | Głowica Liniowa śródoperacyjna, Laparoskopowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0–13,0 MHz. |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania Max. 40 mm |  |  |
|  | VI - Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania |  |  |
|  | VII - Inne |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu. |  |  |

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)