SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZADANIE 5)

- Chłodziarki farmaceutyczne – 12 szt. Wyposażenie nr 3 wg projektu (numer mebla / wyposażenia).

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Pojemność 440 litrów ± 20L.

- Minimalny zakres temperatur od +2°C do +8°C.

- Drzwi przeszklone – 1 sztuka.

- Ilość półek - minimum 6.

- Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 1724 x 480 x 500 mm ± 5%.

- Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 1865 x 600 x 700 mm ± 5%.

- Automatyczne odszranianie z możliwością wyłączenia.

- Chłodzenie wspomagane wentylatorem.

- Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska.

- Wewnętrzne oświetlenie.

- Zamek drzwiowy (min. dwa klucze w zestawie).

- Maksymalne zużycie energii: 3,0 kWh/24h (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Wskaźnik temperatury.

- Zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy wskazujący temperaturę minimalną i maksymalną.

- Alarm zbyt wysokiej temperatury.

- Alarm zbyt niskiej temperatury.

- Alarm otwartych drzwi.

- Alarm awarii zasilania.

- Automatyczna rejestracja danych temperaturowych.

- Zasilanie 230 V.

- Lodówka – 1 szt. Wyposażenie nr 30 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Pojemność 370 litrów ± 20L.

- Minimalny zakres temperatur od +1°C do +15°C.

- Drzwi pełne – 1 sztuka.

- Ilość półek - minimum 6.

- Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 1612 x 470 x 440 mm ± 5%.

- Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 1800 x 600 x 610 mm ± 5%.

- Automatyczne odszranianie z możliwością wyłączenia.

- Chłodzenie wspomagane wentylatorem.

- Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska.

- Wewnętrzne oświetlenie.

- Maksymalne zużycie energii: 2,5 kWh/24h (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Wskaźnik temperatury na zewnątrz cyfrowy.

- Zasilanie 230 V.

- Chłodziarka farmaceutyczna - 1 szt. Wyposażenie nr 70 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Pojemność 600 litrów ± 20L.

- Minimalny zakres temperatur od +2°C do +8°C.

- Drzwi przeszklone prawe – 1 sztuka.

- Ilość półek - minimum 5.

- Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 1220 x 560 x 675 mm ± 5%.

- Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 2000 x 690 x 845 mm ± 5%.

- Automatyczne odszranianie i odparowywanie wody.

- Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska.

- Wewnętrzne oświetlenie.

- Zamek drzwiowy (min. dwa klucze w zestawie).

- Maksymalne zużycie energii: 4,0 kWh/24h (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Wskaźnik temperatury.

- Zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy wskazujący temperaturę minimalną i maksymalną.

- Alarm zbyt wysokiej temperatury.

- Alarm otwartych drzwi.

- Alarm zbyt niskiej temperatury.

- Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przemieszczanie z blokadą.

- Zasilanie 230 V.

- Chłodziarka farmaceutyczna do cytostatyków - 1 szt. Wyposażenie nr 93 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Pojemność 650 litrów ± 10L.

- Minimalny zakres temperatur od +2°C do +8°C.

- Drzwi przeszklone prawe – 1 sztuka.

- Ilość półek - minimum 4.

- Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 1985 x 710 x 800 mm ± 5%.

- Automatyczne odszranianie i odparowywanie wody.

- Chłodzenie wspomagane wentylatorem.

- Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska.

- Wewnętrzne oświetlenie.

- Zamek drzwiowy (min. dwa klucze w zestawie).

- Maksymalne zużycie energii: 2,5 kWh/24h (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Wskaźnik temperatury.

- Zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy wskazujący temperaturę minimalną i maksymalną.

- Alarm zbyt wysokiej temperatury.

- Alarm otwartych drzwi.

- Alarm zbyt niskiej temperatury.

- Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przemieszczanie z blokadą.

- Zasilanie 230 V.

- Chłodziarka farmaceutyczna do cytostatyków - 2 szt. Wyposażenie nr 94 i 95 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Pojemność 1350 litrów ± 10L.

- Minimalny zakres temperatur od +2°C do +8°C.

- Drzwi przeszklone - 2 sztuki.

- Ilość półek - minimum 8.

- Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 1985 x 1420 x 800 mm ± 5%.

- Automatyczne odszranianie i odparowywanie wody.

- Chłodzenie wspomagane wentylatorem.

- Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska.

- Wewnętrzne oświetlenie.

- Zamek drzwiowy (min. dwa klucze w zestawie).

- Maksymalne zużycie energii: 4,0 kWh/24h (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Gwarancja 24 miesiące.

- Wskaźnik temperatury.

- Zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy wskazujący temperaturę minimalną i maksymalną.

- Alarm zbyt wysokiej temperatury.

- Alarm otwartych drzwi.

- Alarm zbyt niskiej temperatury.

- Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przemieszczanie z blokadą.

- Zasilanie 230 V.

- Waga pomostowa 15kg (+/- 1 kg) - 1 szt. Wyposażenie nr 28 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Waga pomostowa – zakres 15kg (+/- 1 kg) – ważenie w obszarach zagrożonych wybuchem.

- Obciążenie maksymalne [Max] 15 kg.

- Obciążenie minimalne [Min] 100 g.

- Dokładność odczytu max do 5 g (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Zakres tary +/- 15 kg.

- Wymiar szalki 300×300 mm (+/- 10%).

- Zasilanie 230V AC.

- Wyświetlacz min. 5" graficzny kolorowy.

- Interfejs 2× RS 232, RS 485.

- Stopień ochrony min. IP 65.

- Masa wagi do 15kg.

- Konstrukcja Stal malowana proszkowo St35.

- Szalka Stal nierdzewna AISI304.

- Temperatura pracy: od -10 do +40 °C.

- Wilgotność względna powietrza 10-85% RH bez kondensacji.

- Pobór mocy max. 15 W.

- Oprogramowanie umożliwia realizację wielu zadań związanych z pomiarem masy, takich jak min.: liczenie sztuk, ważenia kontrolne czy funkcje pomiarów statystycznych.

- Kolorowy wykres wyraźnie sygnalizuje czy wynik ważenia mieści się w zadeklarowanych granicach co znacząco wpływa na wydajność pracy z urządzeniem.

- Do działania wagi wymagany jest zasilacz dedykowany do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

- Współpraca z akcesoriami takimi jak: skanery kodów kreskowych, drukarki, zewnętrzne wyświetlacze masy, przyciski sterujące, kolumny świetlno-dźwiękowe, czy inne urządzenia sterująco/sygnalizujące, a także systemami automatycznej regulacji i sterowania procesami oraz z nadrzędnymi systemami informatycznymi.

- Waga pomostowa 150kg (+/- 10 kg) – 1 szt. Wyposażenie nr 29 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Waga pomostowa – zakres 150kg – ważenie w obszarach zagrożonych wybuchem

- Obciążenie maksymalne [Max] 150 kg.

- Obciążenie minimalne [Min] 1 kg.

- Dokładność odczytu max do 50 g (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Zakres tary +/- 150 kg.

- Wymiar szalki 400×500 mm (+/- 10 %).

- Zasilanie 230V AC.

- Wyświetlacz min. 5" graficzny kolorowy.

- Interfejs 2× RS 232, RS 485.

- Stopień ochrony min. IP 65 .

- Masa wagi do 25 kg.

- Konstrukcja Stal malowana proszkowo St35.

- Szalka Stal nierdzewna AISI304.

- Temperatura pracy: od -10 do +40 °C.

- Wilgotność względna powietrza 10-85% RH bez kondensacji.

- Pobór mocy max. 15 W

- Oprogramowanie umożliwia realizację wielu zadań związanych z pomiarem masy, takich jak min.: liczenie sztuk, ważenia kontrolne czy funkcje pomiarów statystycznych.

- Kolorowy wykres wyraźnie sygnalizuje czy wynik ważenia mieści się w zadeklarowanych granicach co znacząco wpływa na wydajność pracy z urządzeniem.

- Do działania wagi wymagany jest zasilacz dedykowany do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

- Współpraca z akcesoriami takimi jak: skanery kodów kreskowych, drukarki, zewnętrzne wyświetlacze masy, przyciski sterujące, kolumny świetlno-dźwiękowe, czy inne urządzenia sterująco/sygnalizujące, a także systemami automatycznej regulacji i sterowania procesami oraz z nadrzędnymi systemami informatycznymi.

- Wyciąg nastołowy (nablatowy) – 1 szt. Wyposażenie nr 66 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Nastołowy wyciąg laboratoryjny, gwarantujący ochronę obsługi bez konieczności podłączenia do odprowadzenia zewnętrznego; przepływ powietrza min. 500m3/h z możliwością regulacji siły ciągu przez użytkownika.

- Deklaracje zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej (ISO 9001, ISO 14001 – lub równoważnymi) oraz oznakowanie CE (lub równoważne dokumenty).

- Obudowa: stal powlekana farbą proszkową, ścianki boczne i uchylna szyba przednia z poliwęglanu.

- Oświetlenie przestrzeni roboczej min. 500lux, poziom natężenia hałasu do 60 dB (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Przepływ powietrza do 800m3/h, z możliwością regulacji siły ciągu przez użytkownika.

- System filtracji min. (parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ):

- filtr wstępny.

- filtr węglowy, absorbujący substancje chemiczne i zapachy.

- filtr absolutny HEPA KLASY H 14 (EN 1822 (lub równoważna)) do ochrony przed substancjami pylistymi.

- Wyciąg wyposażony w min. (parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ):

- z przodu wyciągu zawiasowo podnoszona przezroczysta osłona przednia przestrzeni roboczej.

- elektroniczny panel sterujący na płycie czołowej wyciągu.

- włącznik/wyłącznik wyciągu.

- wielostopniowy regulator wielkości przepływu powietrza.

- licznik czasu pracy.

- miernik różnicy ciśnienia.

- włącznik/wyłącznik oświetlenia w wyciągu.

- Maksymalne wymiary zewnętrzne ± 20 mm (dokładne wymiary należy podać na Załączniku nr 1 do SIWZ):

- szerokość 1000 mm,

- wysokość 1200 mm,

- głębokość 600 mm.

- Minimalne wymiary przestrzeni roboczej ± 20 mm (dokładne wymiary należy podać na Załączniku nr 1 do SIWZ):

- szerokość 950 mm,

- wysokość 615 mm,

- głębokość 575 mm.

- Powierzchnie wyciągu łatwe do mycia i dezynfekcji.

- Zasilanie 230V.

- Zgrzewarka do odpadów cytostatycznych - 4 szt. Wyposażenie nr 81 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Urządzenie służące do szczelnego zamykania-zgrzewania odpadów, zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez eliminacje parowania odpadów cytotoksycznych.

- Zasilanie 230 V.

- Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na środki dezynfekcyjne.

- Urządzenie o parametrach (konstrukcji) min. zainstalowane na mobilnej ramie, system obrotowych kół, o regulowanej wysokości w zakresie 865 mm - 1085 mm od poziomu podłogi (parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ).

- Obsługa urządzenia za pomocą min. włącznika nożnego (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Automatyczny podajnik folii.

- Urządzenie do zgrzewania rękawów foliowych o obwodzie 100-120cm i długości 30mb/rolka (+/- 10%).

- Rękaw foliowy o długości 30mb (+/- 10%) do zgrzewarki na odpady – 10 rolek.

- Trwałość spawu i folii - max. 7 dni.

- Wymiary urządzenia szer. 500 mm x głęb. 550 mm x wys. 900-1100 mm +-10% (parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ).

- Zgrzewarka folii - 1 szt. Wyposażenie nr 33 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Urządzenie służące do zgrzewania folii PE, PP, PA i PCV oraz laminatów.

- Zasilanie 230 V.

- Czas zgrzewu można dostosować dla różnych folii.

- Ramię dociskowe zamykane ręcznie.

- Jednorzędowy impulsowy system zgrzewania 2,5 mm (+/- 20%).

- Wbudowany nóż odcinający.

- Wykonanie w wersji nierdzewnej.

- Długość zgrzewu 400 mm (+/- 10%).

- Maksymalna szerokość folii: 400 mm (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Płyta grzewcza - 1 szt. Wyposażenie nr 10 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Płyta grzewcza wykonana z aluminium o wymiarach 300 mm x 300 mm (+/- 10%), wyposażona w mikroprocesorowy regulator temperatury.

- Dodatkowy układ zabezpieczenia termicznego oraz czasomierz od 1 do 999 min.

- Temperatura regulowana do 380°C (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Wyświetlacz LCD do kontroli parametrów pracy.

- Dokładność nastawy temperatury 1°C.

- Stabilność 0,5°C.

- Suszarka laboratoryjna - 2 szt. Wyposażenie nr 20 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Pojemność minimalna 40 litrów (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Zakres temperatury do +200°C.

- Jednorodność temperatury w 50°C nie gorsza niż ±0,4°C.

- Stabilność temperatury w 100°C nie gorsza niż ±0,1°C.

- Materiał komory to stal nierdzewna.

- Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 1720 x 350 x 500 mm ± 5%.

- Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) 500 x 450 x 520 mm ± 5%.

- Maksymalna ładowność półek min. 25 kg.

- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD.

- Klasa bezpieczeństwa 3.3.

- Wymuszony obieg powietrza.

- Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 99 programów po 99 kroków (ustawialny gradient temperatury, temperatura, czas); licznik czasu rzeczywistego.

- Interfejs USB, Ethernet.

- Zasilanie 230 V.

- Destylator / demineralizator - 1 szt. Wyposażenie nr 21 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Urządzenie umożliwia otrzymanie wody ultra czystej oraz I i II klasy czystości bezpośrednio z wody wodociągowej.

- Temperatura wody zasilającej 5°C - 40°C.

- Parametry produkowanej przez urządzenie wody odpowiadają wymogom dla wód I i II klasy czystości oraz spełniają wymagania FP IX.

- Urządzenie posiada komplet wszystkich niezbędnych do funkcjonowania filtrów oczyszczania wody (filtracja na filtrach osadowych, węglowych, odwrócona osmoza).

- Urządzenie posiada pompę wspomagającą pracę systemu przy niskim ciśnieniu wody zasilającej.

- Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.

- Urządzenie wyposażone w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy.

- Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym 2-wierszowym wyświetlaczem oraz diodami LED umożliwiającymi odczyt sygnalizacji niezależnie od kąta patrzenia.

- Urządzenie posiada manometr wskazujący ciśnienie wody zasilającej.

- Wydajność systemu: min. 10dm3/h.

- Przewodnictwo wody zdemineralizowanej < 6 µS/cm (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Maksymalne ciśnienie robocze 1MPa

- Urządzenie wyposażone w lampę UV 254 nm.

- Urządzenie posiada filtr wstępny mechaniczny umieszczony wewnątrz obudowy.

- Do urządzenia dołączony zbiornik ciśnieniowy 40L (+/- 10%) kompatybilny ze stacją.

- Możliwość programowania czasu i parametrów pracy.

- Dźwiękowa i graficzna sygnalizacja alarmowa.

- Komunikaty (alarmy) o serwisach i terminach serwisów, przekroczonej przewodności.

- Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem.

- Możliwość samodzielnej wymiany filtrów przez użytkownika.

- Zasilanie 230 V.

- Termometry i higrometry - 14 szt. Wyposażenie nr 15 wg projektu.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Bezprzewodowy rejestrator (czujnik) temperatury i wilgotności – łącznie 14 szt. na całą aptekę. Rejestratory z możliwością pracy wewnątrz chłodziarek farmaceutycznych. Zasięg rejestratorów do 100 m w otwartej przestrzeni. Przesyłanie danych pomiędzy rejestratorami, a stacją bazową (serwerem) za pomocą Bluetooth lub Wi-Fi.

- Zasilanie rejestratorów bateryjne. Bateria(e) wymienna, wystarczająca na pracę przez min. 2 lata.

- Okres pomiaru: możliwość konfiguracji z zakresu od 1 minuty do 10 dni.

- Pomiar temperatury z dokładnością do 0.4 °C w zakresie od -20 °C do +70 °C. Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Pomiar wilgotności min.: Zakres pomiaru: 0 do 99% RH. Dokładność pomiaru: 5% w zakresie od 0 do 80%, Rozdzielczość pomiaru: 1%. Parametry deklarowane na Załączniku nr 1 do SIWZ).

- Możliwość kalibracji rejestratorów - kalibracja w zewnętrznej, akredytowanej jednostce.

- Możliwość utworzenia systemu do zarzadzania rejestratorami w celu monitorowania temperatury leków i cytostatyków. System utworzony w chmurze, zainstalowany na „wirtualnej maszynie” lub na bazie dowolnej przeglądarki internetowej składający się ze stacji bazowych działających w środowisku jak powyżej na komputerach i urządzeniach przenośnych z licencją na system przechodzącą na Zamawiającego. Do obsługi systemu wymagane urządzenia (bramki / centralki) podłączone do sieci LAN kablem Ethernet. Centralki podłączone przewodem ethernetowym RJ45 do switcha lub routera z dostępem do Internetu. Komunikacja z rejestratorami za pomocą bluetooth lub wifi (wymiary apteki maks. 40 x 20m). Parametry deklarowane na Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Stacja bazowa umożliwia zbudowanie systemu do monitorowania rejestratorów na komputerach Zamawiającego i min. 2 smartfonach z systemem Android 4.4 lub nowszym, z wyświetlaczem min. 9 cali oraz komunikujących się z nią rejestratorów bezprzewodowych. Stacja bazowa jest centralnym elementem systemu. Umożliwia zarządzanie rejestratorami, wysyłanie raportów e-mail i powiadomień SMS /e-mail oraz analizę danych historycznych. System spełnia wymagania rozporządzenia dotyczącego monitorowania lodówek medycznych. Parametry deklarowane na Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Stacja bazowa posiada możliwość połączenia i zbierania danych do min. 100 rejestratorów za pomocą Bluetooth lub Wi-Fi.

- Stacja bazowa wyświetla dane z rejestratorów w czasie rzeczywistym. Dane wyświetlane są za pomocą przeglądarki internetowej na komputerach posiadanych przez Zamawiającego lub na urządzeniach przenośnych.

- Dane przechowywane w chmurze przez min 1 rok.

- Stacja bazowa posiada możliwość łączenia czujników w logiczne grupy (z ograniczeniem dostępu w zależności od poziomu uprawnień użytkowników).

- Możliwość przyznania różnych uprawnień do różnych grup (np. grupa 1 – administrator / kierownik, grupa 2 – analityk / farmaceuta, grupa 3 pracownik/ technik).

- Stany i sytuacje alarmowe (na przykład przekroczenie parametrów czujnika wg ustawionych granic lub brak kontaktu z czujnikiem) wyświetlane przez stację bazową i urządzenia mobilne.

- Rodzaje alarmów min. przekroczenie progu alarmowego, niski stan baterii, brak komunikacji stacja-rejestrator.

- W przypadku przekroczenia ustalonych progów alarmowych (zgodnie z ustalonymi regułami) wysyłane są SMS/ lub e-maile do określonej grupy użytkowników (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Parametry).

- Możliwość konfiguracji dowolnej liczby progów alarmowych.

- W przypadku przekroczenia ustalonych progów (zgodnie z ustalonymi regułami) wysyłane są SMS/ lub e-mail. Rejestrowanie wysłanych powiadomień.

- Wykonywanie zadań zgodnie z utworzonym przez użytkownika harmonogramem - wysyłanie powiadomień, tworzenie raportów itp.

- Raporty mogą być tworzone i wysyłane automatyczne, np.: codziennie, co tydzień.

- Warunki gwarancji i serwisu:

- Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia min. 5 letnią dostępność części zamiennych (parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ).

- Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia lub wyposażenia (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Gwarancja).

- Uruchomienie i przekazanie urządzenia lub wyposażenia, odbędzie się w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.

- Przeglądy techniczne oferowanych urządzeń, w okresie gwarancji: zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, min. raz na rok.

- Wykonawca zapewni autoryzowany serwis przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie na czas trwania okresu gwarancji.

- Wykonawca dostarczy do czasu dostawy przedmiotu zamówienia wykaz punktów serwisowych (autoryzowanych serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zawierającego co najmniej: nazwę serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail (a w przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisu – wskazanie innego, autoryzowanego serwisu).

- Czas reakcji serwisu w dni robocze na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) – do max 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Czas naprawy przez Wykonawcę niesprawności oferowanych urządzeń:

- max. 3 dni robocze w przypadku naprawy bez użycia części zamiennych,

- max. 5 dni roboczych z użyciem dostępnych części zamiennych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z terenu Wspólnoty Europejskiej,

- max. 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Wspólnoty Europejskiej, od zgłoszenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia (parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ).

- Konieczność przeprowadzenia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tych samych elementów, części lub całych oferowanych urządzeń spowoduje wymianę tych elementów, części lub urządzeń na nowe.

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni dwa instruktaże. Pierwszy instruktaż personelu w zakresie obsługi (instalacyjno-użytkowy) wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Drugi instruktaż po około miesiącu użytkowania. Oba instruktaże potwierdzone protokołem z listą przeszkolonych osób. Jeśli są wymagane instruktaże kliniczne – ich zakres i czas trwania będzie podany (opisany) w OPZ urządzenia.

- Wykonawca dostarczy do czasu dostawy przedmiotu zamówienia dokumentację techniczną „DTR”, instalacyjną, Paszport techniczny (z wpisami Wykonawcy o instalacji i sprawności urządzenia).

- Instrukcja obsługi w języku polskim dla oferowanych urządzeń, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Zakres instrukcji w formie papierowej do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty licencyjne oraz licencje na nośnikach oryginalnych dla wszystkich oferowanych urządzeń wykorzystujących oprogramowania licencyjne. Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczania, użyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie powyższych licencji lub oprogramowania.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny dostęp do urządzeń i ustawień ich parametrów oraz do opcji i ustawień serwisowych to jest min. kody dostępu, karty dostępu, klucze licencyjne w celu przeprowadzenia diagnostyki usterek urządzeń lub dostępu do opcji serwisowych w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji lub drobnych napraw.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.