SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZADANIE 2)

- Drukarka – 8 szt.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 rok.

- Drukarka monochromatyczna A4.

- Prędkość drukowania: co najmniej 22 strony A4 na minutę.

- Rozdzielczość druku: co najmniej 600 dpi x 600 dpi

- Czas wydruku pierwszej strony: nie dłużej niż 8,2 sekundy.

- Pobór mocy:

- drukowanie: nie więcej niż 380 W

- tryb gotowości: nie więcej niż 2 W;

- tryb uśpienia: nie więcej niż 1 W

- Napięcie zasilania: 220/240 V, 50 Hz.

- Certyfikaty: co najmniej CE, Energy Star (lub równoważny), Blue Angel RAL-UZ 205 (lub równoważny).

- Pamięć: co najmniej 128 MB RAM.

- Obsługa papieru:

- Pojemność wejściowa, obsługa co najmniej:

- 150-kartkowy podajnik,

- gramatura papieru 60–163 g/m2;

- A4, A5, A6, B5

- podajnik z priorytetem poboru na min. 10 arkuszy – po otwarciu podajnika drukarka musi automatycznie bez ingerencji człowieka przełączyć priorytet na pobór z tego podajnika

- Pojemność maksymalna: co najmniej 2600 arkuszy z wykorzystaniem dodatkowych opcjonalnych podajników,

- Pojemność wyjściowa: co najmniej 100 arkuszy

- Drukowanie

- Procesor: taktowanie co najmniej 600 MHz,

- Języki drukowania: Co najmniej: PCLmS, URF, PWG

- Protokoły:

- Wsparcie dla drukowania mobilnego, min.:

- Apple AirPrint

- HP ePrint

- Google Cloud Print 2.0

- Mopria

- Wi-Fi Direct

- Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

- Obsługiwane systemy operacyjne, min.: wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,9 lub wyższa, USB Linux

- Interfejsy (standard), min.:

- USB 2.0 (Hi-Speed),

- WiFi 802.11 b/g/n

- Waga: nie więcej niż 5kg.

- Drukarka – 8 szt.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 rok.

- Drukarka monochromatyczna A4.

- Prędkość drukowania: co najmniej 28 strony A4 na minutę.

- Rozdzielczość druku: co najmniej 1200 dpi x 1200 dpi.

- Czas wydruku pierwszej strony: nie dłużej niż 8,2 sekundy.

- Pobór mocy:

- drukowanie: nie więcej niż 480 W

- tryb gotowości: nie więcej niż 2 W;

- tryb uśpienia: nie więcej niż 1 W

- Napięcie zasilania: 220/240 V, 50 Hz.

- Certyfikaty: co najmniej CE, Energy Star (lub równoważny), Blue Angel RAL-UZ 205 (lub równoważny).

- Pamięć: co najmniej 256 MB RAM.

- Obsługa papieru:

- Pojemność wejściowa, obsługa co najmniej:

- 250-kartkowy podajnik,

- gramatura papieru 60–163 g/m2;

- A4, A5, A6, B5

- podajnik z priorytetem poboru na min. 10 arkuszy – po otwarciu podajnika drukarka musi automatycznie bez ingerencji człowieka przełączyć priorytet na pobór z tego podajnika

- Pojemność maksymalna: co najmniej 2600 arkuszy z wykorzystaniem dodatkowych opcjonalnych podajników,

- Pojemność wyjściowa: co najmniej 150 arkuszy

- Drukowanie

- Procesor: taktowanie co najmniej 600 MHz,

- Języki drukowania: Co najmniej: PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG,

- Protokoły:

- Wsparcie dla drukowania mobilnego, min.:

- Apple AirPrint

- HP ePrint

- Google Cloud Print 2.0

- Wi-Fi Direct

- Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

- Obsługiwane systemy operacyjne, min.: wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,9 lub wyższa, USB Linux.

- Interfejsy (standard), min.:

- Ethernet 10/100,

- USB 2.0 (Hi-Speed),

- WiFi 802.11 b/g/n.

- Waga: nie więcej niż 7 kg.

- Urządzenie wielofunkcyjne – 6 szt.

- Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 rok.

- Funkcje standardowe: kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy.

- Rodzaj druku: monochromatyczny.

- Technologia druku: laserowa.

- Rozdzielczość drukowania: min. 1200 dpi

- Format oryginału: A4.

- Format wydruku: A4-A6.

- Prędkość druku: min. 40 stron A4/minutę.

- Czas wydruku pierwszej strony: maksymalnie 7 sekund.

- Czas nagrzewania: maksymalnie 20 sek.

- Obciążalność miesięczna: min. 50 000 stron A4 w miesiącu.

- Kopiowanie wielokrotne: 1-999 kopii.

- Pamięć RAM zainstalowana: min. 512 MB z możliwością rozbudowy do min. 1536 MB

- Zoom: min. 25-400%.

- PCL 6, PostScript3 lub emulacja.

- Interfejsy (standard) min.:

- USB 2.0,

- Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T,

- USB dla pamięci przenośnej,

- gniazdo karty SD.

- Obsługiwane systemy operacyjne, min.: Windows 7/8/8.1/10/2012 Serwer.

- Wydruk dwustronny: automatyczny

- Podajnik dokumentów	: automatyczny, dwustronny – jednoprzebiegowy (skanujący obie strony podczas jednego przejścia kartki) na minimum 50 ark. 80 g/m2.

- Gramatura papieru	: 60 – 220 g/m2

- Podajniki papieru:

- 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 250 arkuszy A4 80 g/m2,

- 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4.

- Wyświetlacz: LCD, opisy i komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim.

- Odbiornik papieru umieszczony na górze drukarki: minimum 250 arkuszy, A4 80 g/m2

- Funkcja skanowania sieciowego: 	w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe

- Funkcje skanowania	 min. do:

- e-mail,

- FTP,

- SMB, TWAIN, WSD,

- do pamięci przenośnej USB

- Prędkość skanowania:

- w trybie mono: min. 40 obrazów/min. (A4, 300 dpi),

- W trybie kolorowym: min. 20 obrazów/ min. (A4, 300 dpi).

- Typy plików: PDF, JPEG, TIFF, XPS.

- Możliwość rozbudowy: o dodatkowy podajnik lub podajniki papieru, o pojemności łącznej min. 500 ark. formatu A4 – A5, 80 g/m2.

- Technologia druku: rozdzielność bębna i tonera.

- Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki ( dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej)	.

- Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 3500 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (lub równoważną) i bębny pozwalające wydrukować min. 80 000 wydruków.

- Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 7000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (lub równoważną).

- Tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek.

- Procesor: minimum 800 MHz.

- Waga: maksimum 19 kg.

- Zużycie energii elektrycznej: maksimum 700 W podczas drukowania

- Warunki gwarancji i serwisu.

- Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń (dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego) przez okres min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Gwarancja min. 12 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Gwarancja).

- Przekazanie urządzeń, odbędzie się w terminie uwzględniającym czas pracy personelu Zamawiającego.

- Przeglądy techniczne oferowanych urządzeń, w okresie gwarancji: zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, min. raz na rok.

- Wykonawca zapewni autoryzowany serwis przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie na czas trwania okresu gwarancji.

- Wykonawca dostarczy najpóźniej do czasu dostawy przedmiotu zamówienia wykaz punktów serwisowych (autoryzowanych serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zawierającego co najmniej: nazwę serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail (a w przypadku zaprzestania działalności dotychczasowego serwisu – wskazanie innego, autoryzowanego serwisu).

- Czas reakcji serwisu w dni robocze na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) – do max 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Czas naprawy przez Wykonawcę niesprawności oferowanych urządzeń:

- max. 3 dni robocze w przypadku naprawy bez użycia części zamiennych,

- max. 5 dni roboczych z użyciem dostępnych części zamiennych,

(od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia.

- Konieczność przeprowadzenia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tych samych elementów, części lub całych oferowanych urządzeń spowoduje wymianę tych elementów, części lub urządzeń na nowe.

- Instrukcja obsługi w języku polskim dla oferowanych urządzeń, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Zakres instrukcji w formie papierowej do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty licencyjne oraz licencje na nośnikach oryginalnych dla wszystkich oferowanych urządzeń wykorzystujących oprogramowania licencyjne. Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczania, użyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie powyższych licencji lub oprogramowania.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny dostęp do urządzeń i ustawień ich parametrów oraz do opcji i ustawień serwisowych to jest min. hasła, kody dostępu, karty dostępu, klucze licencyjne w celu przeprowadzenia diagnostyki usterek urządzeń lub dostępu do opcji serwisowych w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji lub drobnych napraw.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.