SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(opis wymagań i parametry oceniane)

STACJA PLANOWANIA LECZENIA – 1 komplet

(Konfiguracja oferowana – nie opcje)

INSTRUKCJA:

W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym:

- skreślić Tak lub Nie w zależności od oferowanego parametru określonego w kolumnie 2,

- podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2,

zgodnie ze sposobem zadeklarowania określonym w kolumnie 3

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI ZASADY PUNKTACJI | TAK/NIE/WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| STACJA PLANOWANIA LECZENIA |
|  | Rok produkcji systemu 2019, system fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieużywany do demonstracji, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania oferowanej przez producenta w dniu składania oferty. |  |  |
| SYSTEM PLANOWANIA LECZENIA (o funkcjonalności opisanej w pkt 3, 4 i 5) |
|  | Nazwa produktu | Podać | …………………… |
|  | Model | Podać | …………………… |
|  | Producent | Podać | …………………… |
| BAZA SPRZĘTOWA (jednostka centralna i urządzenia peryferyjne) |
|  | Procesor/procesory: o parametrach dedykowanych do oferowanego systemu planowania leczenia. | Podać | Ilość procesorów: …….. Ilość rdzeni w każdym procesorze: ……. Nazwa/Model procesora …………….….. |
|  | Pamięć RAM: co najmniej 128 GB | Podać | Pamięć: ………… GB |
|  | Karta graficzna: o parametrach dedykowanych do oferowanego systemu planowania leczenia, .z obsługą technologii GPGPU do wspomagania obliczeń (np. CUDA, ATI Stream), | Podać | Ilość rdzeni: …….. Technologia GPGPU: …….. Pamięć: …..…. GB Nazwa/Model karty …………….….. |
|  | Dysk twardy min: dwa dyski interfejs SATA, SSD po min. 1 TB każdy | Podać | Ilość dysków: …….. Pojemność: …..…. TB Nazwa/Model dysku …………….….. |
|  | Akcesoria: mysz, klawiatura |  |  |
|  | Dwa monitory: o przekątnej co najmniej 24 cali każdy, regulacja wysokości, obrót monitora (poziom/pion) | Podać | Przekątna: …….. cali Nazwa/Model monitorów …………….….. |
| FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA – cz. 1 |
|  | Eksport i import danych w formacie DICOM (CT, RTImage, RTStructure, RTPlan, RTDose, MRI, PET) |  |  |
|  | Funkcjonalność manualnego konturowania struktur anatomicznych |  |  |
|  | Funkcjonalność fuzji obrazów TK do planowania leczenia z referencyjnymi badaniami TK, MRI, PET, dla stacji planowania leczenia |  |  |
|  | Automatyczne narzędzia do konturowania struktur anatomicznych |  |  |
|  | Funkcjonalność narzędzi do konturowania w pełni kompatybilna z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem planowania leczenia Monaco | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt | Tak / Nie * *niepotrzebne skreślić |
|  | Funkcjonalność automatycznej fuzji różnych serii obrazów, pochodzących z różnych rodzajów badań diagnostycznych (TK, PET, MRI) |  |  |
|  | Oprogramowanie do wyświetlania obrazów diagnostycznych TK, PET/TK z wykorzystaniem obrazów dla różnych faz oddechowych 4D (konturowanie na wybranej fazie oddechowej) |  |  |
|  | Narzędzia do konturowania dla badań z wykorzystaniem różnych faz oddechowych, w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem planowania leczenia Monaco | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt | Tak / Nie * *niepotrzebne skreślić |
|  | Funkcjonalność importu/exportu danych (w tym planów leczenia wraz z rozkładem dawek) w formacie DICOM RT |  |  |
|  | Narzędzia systemu planowania leczenia zapewniają możliwość automatycznego konturowania struktur dla badania PET-CT na podstawie definiowanego parametru SUV | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt | Tak / Nie * *niepotrzebne skreślić |
| FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA – cz. 2 |
|  | Oferowana stacja fizyczna do planowania leczenia zapewnia narzędzia dla technik 3D, IMRT oraz VMAT/RapidArc |  |  |
|  | Obliczenia dla wiązek fotonowych z/i bez filtra spłaszczającego z wykorzystaniem algorytmu klasy CCC |  |  |
|  | Oferowany algorytm Colapsed Cone Convolution zgodny z algorytmem Colapsed Cone Convolution wykorzystywanym przez Zamawiającego w systemie planowania leczenia Monaco | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt | Tak / Nie * *niepotrzebne skreślić |
|  | Obliczenia dla wiązek fotonowych z/i bez filtra spłaszczającego z wykorzystaniem algorytmu klasy Monte Carlo |  |  |
|  | Oferowany algorytm MonteCarlo zgodny z algorytmem MonteCarlo wykorzystywanym przez Zamawiającego w systemie planowania leczenia Monaco | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt | Tak / Nie * *niepotrzebne skreślić |
|  | Obliczenia dla wiązek elektronowych z wykorzystaniem algorytmu Monte Carlo |  |  |
|  | Możliwość tworzenia biblioteki planów leczenia |  |  |
|  | Obliczenia i wyświetlanie rozkładu dawki w postaci izodoz 2D oraz 3D na dwóch monitorach |  |  |
|  | Funkcja planowania i optymalizacji dawki z wykorzystaniem funkcji narządów równoległych i szeregowych dla optymalizatora |  |  |
|  | Optymalizator oparty na wielu kryteriach (Multiciterial Optimization) |  |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie objętościowych histogramów dawki (DVH) na stacji planowania leczenia |  |  |
|  | Tworzenie obrazów DRR dla zaplanowanych wiązek terapeutycznych |  |  |
|  | Funkcjonalność sumowania kolejnych etapów leczenia |  |  |
|  | Funkcjonalność sumowania planów dla wiązek fotonowych i elektronowych |  |  |
|  | Optymalizacja planu z użyciem funkcji biologicznej EUD | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt | Tak / Nie * *niepotrzebne skreślić |
|  | Export i import danych w formacie DICOM (CT, RTImage, RTStructure, RTPlan, RTDose, MRI, PET), z i do systemów PACS. W cenie oferty podłączenie do posiadanych systemów PACS Zamawiającego: Alteris Synektik |  |  |
|  | Zaawansowany algorytm obliczania dawki dla techniki radioterapii 3D (typu CCC lub AAA) |  |  |
|  | Optymalizacja planu z użyciem funkcji biologicznej EUD |  |  |
|  | Pełna realizacja planów leczenia opracowanych w oferowanym systemie planowania leczenia na wykorzystywanych przez Zamawiającego akceleratorach firmy Elekta. |  |  |
|  | Funkcjonalność sporządzania raportów w postaci wydruku dokumentujących plan leczenia w formie histogramu rozkładu dawki w objętości tarczowej i narządach krytycznych |  |  |
|  | Możliwość obliczenia rozkładów dawki planu weryfikacyjnego na dowolnym zdefiniowanym przez Zamawiającego fantomie |  |  |
|  | System pozwala importować obrazy tomograficzne MR, PET-CT, CBCT, zgodne z DICOM |  |  |
|  | Możliwość przeliczenia oryginalnego planu na obrazie CT weryfikującym ułożenie pacjenta, w tym na obrazie CBCT poprzez narzucenie gęstości struktur anatomicznych |  |  |
|  | Automatyzacja planowania leczenia z wykorzystaniem definiowanych przez użytkownika szablonów planów leczenia | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt | Tak / Nie * *niepotrzebne skreślić |
|  | Oferowany system planowania leczenia zapewnia pełną integrację z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem planowania leczenia Monaco w zakresie wspólnej bazy pacjentów |  |  |
|  | Ocena planu terapeutycznego dla oferowanej stacji planowania leczenia |  |  |
|  | Oferowany system zapewnia pełną integrację w posiadanej przez Zamawiającego linii terapeutycznej firmy Elekta. |  |  |
| FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA – cz. 3 |
|  | Dostawa, instalacja przedmiotu zamówienia oraz pełna integracja z systemami i urządzeniami diagnostycznymi i terapeutycznymi posiadanymi przez Zamawiającego wymienionymi powyżej oraz z systemem weryfikacji zarządzania Mosaiq. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące na całość oferowanego systemu z włączeniem aktualizacji do najnowszych wersji systemu w ramach posiadanych funkcjonalności. Okres gwarancji liczony od dnia uruchomienia potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania systemu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu Zamawiającego. | Parametr podlegający ocenie w kryterium Gwarancja Okres gwarancji zadeklarowany na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 5 lat od daty uruchomienia. |  |  |
|  | Przeglądy techniczne oferowanych urządzeń, w okresie gwarancji: zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, min. raz na rok. |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w dni robocze na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - do max 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w terminie uwzględniającym czas pracy personelu Zamawiającego. |  |  |
|  | Czas naprawy przez Wykonawcę niesprawności oferowanych urządzeń: - max. 3 dni robocze w przypadku naprawy bez użycia części zamiennych lub będących w posiadaniu serwisu. - max. 5 dni z użyciem dostępnych części zamiennych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z terenu Wspólnoty Europejskiej, - max. 10 dni przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Wspólnoty Europejskiej, od zgłoszenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia z wyłączeniem urządzeń wbudowanych. |  |  |
|  | Konieczność przeprowadzenia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tych samych elementów, części lub całych oferowanych urządzeń spowoduje wymianę tych elementów, części lub urządzeń na nowe. |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna „DTR” lub instalacyjna, Paszport techniczny (z wpisami Wykonawcy o instalacji i sprawności urządzenia) dostarczone przez Wykonawcę wraz z systemem. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dla oferowanego systemu/urządzeń, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Zakres instrukcji w formie papierowej do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty licencyjne oraz licencje na nośnikach oryginalnych dla wszystkich oferowanych urządzeń wykorzystujących oprogramowania licencyjne. Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczania, użyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie powyższych licencji lub oprogramowania. |  |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny dostęp do urządzeń i ustawień ich parametrów oraz do opcji i ustawień serwisowych to jest kody dostępu, karty dostępu, klucze licencyjne w celu przeprowadzenia diagnostyki usterek urządzeń lub dostępu do opcji serwisowych w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji lub drobnych napraw, mogących być wykonywanych przez użytkownika (jeżeli dotyczy). |  |  |
| INSTRUKTAŻ |
|  | Instruktaż personelu Zamawiającego, dla minimum 8 osób, w zakresie obsługi, funkcjonalności i wykorzystania przedmiotu zamówienia w zakresie możliwych do wykonania procedur. Pierwszy instruktaż instalacyjno-użytkowy wraz z instalacją i uruchomieniem systemu, w terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Drugi instruktaż po około miesiącu użytkowania. Oba instruktaże w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem z listą przeszkolonych osób. Jeśli są wymagane szkolenia kliniczne ich zakres i czas trwania został określony w opisie przedmiotu zamówienia. |  |  |

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)