SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 3

SONDA DO NIEIZOTOPOWEJ DETEKCJI WĘZŁÓW CHŁONNYCH WARTOWNICZYCH - 1 komplet.

(Konfiguracja oferowana – nie opcje)

INSTRUKCJA:

- W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym: podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2, zgodnie ze sposobem zadeklarowania określonym w kolumnie 3

- Parametry dopuszczone z tolerancją +/- 5% (jeśli nie określono inaczej w tabeli poniżej).

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| SONDA DO NIEIZOTOPOWEJ DETEKCJI WĘZŁÓW CHŁONNYCH WARTOWNICZYCH |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieużywane do demonstracji, nierekondycjonowane, gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  |  |
|  | Nazwa | Podać | …………………… |
|  | Typ urządzenia | Podać | …………………… |
|  | Producent | Podać | …………………… |
|  | Rok produkcji | Podać | …………………… |
| SONDA DO NIEIZOTOPOWEJ DETEKCJI WĘZŁÓW CHŁONNYCH WARTOWNICZYCH (parametry) |
|  | System umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych (znacznik podawany przez chirurga bez konieczności współpracy z zakładem medycyny nuklearnej). |  |  |
|  | System nieizotopowy, działający w oparciu o znacznik będący superparamagnetykiem (podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej) i sondę generującą pole magnetyczne oraz odbierającą zwrotne zsynchronizowane pole magnetyczne pochodzące od znacznika |  |  |
|  | System pozwalający na ustawianie tła pola magnetycznego. Funkcja uruchamiana przyciskiem na jednostce bazowej lub przełącznikiem nożnym podłączonym do jednostki bazowej. | Podać sposób uruchamiania | …………………… |
|  | Głowica połączona z jednostką bazową giętkim przewodem o długości min. 2 m | Podać | …………………… |
|  | Jednostka główna z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym pozwalającym na odczyt wartości mierzonego sygnału |  |  |
|  | Jednostka główna poza wskazaniem wartości liczbowych generująca modulowany dźwięk o różnej częstotliwości w zależności od natężenia pola (możliwość regulacji głośności) |  |  |
|  | Możliwość pracy na min. 3 poziomach czułości urządzenia | Podać | …………………… |
|  | System kontroli pracy urządzenia za pomocą dostarczanego wzorca o znanej wartości sygnału odczytu |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-230 V, 50/60 Hz |  |  |
|  | System będący wyrobem medyczny klasy IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | Podać | …………………… |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. |  |  |
|  | Przeglądy techniczne oferowanych urządzeń, w okresie gwarancji: zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, min. raz na rok. |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |  |
|  | Czas naprawy przez Wykonawcę niesprawności oferowanych urządzeń: - max. 3 dni robocze w przypadku naprawy bez użycia części zamiennych lub będących w posiadaniu serwisu. - max. 5 dni z użyciem dostępnych części zamiennych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z terenu Wspólnoty Europejskiej, - max. 10 dni przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Wspólnoty Europejskiej, od zgłoszenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia z wyłączeniem urządzeń wbudowanych. |  |  |
|  | Konieczność przeprowadzenia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tych samych elementów, części lub całych oferowanych urządzeń spowoduje wymianę tych elementów, części lub urządzeń na nowe. |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna „DTR” lub instalacyjna, Paszport techniczny (z wpisami Wykonawcy o instalacji i sprawności urządzenia) dostarczone przez Wykonawcę wraz z urządzeniem. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dla oferowanych urządzeń, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Zakres instrukcji w formie papierowej do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
| SZKOLENIE |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego, dla minimum 4 osób, w zakresie obsługi, funkcjonalności i wykorzystania przedmiotu zamówienia. |  |  |

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)