SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(opis wymagań i parametry oceniane)

ZADANIE 2

MOBILNY APARAT USG – 1 SZT.

(Konfiguracja oferowana – nie opcje)

INSTRUKCJA:

W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2, zgodnie ze sposobem zadeklarowania określonym w kolumnie 3.

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI ZASADY PUNKTACJI | WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| MOBILNY APARAT USG |
|  | Nazwa produktu | Podać | …………………… |
|  | Typ/Model | Podać | …………………… |
|  | Producent | Podać | …………………… |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019) Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji min. 2018 rok | Podać | …………………… |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D: min. 2–28 MHz | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne > 2-30 MHz – 20 pkt. 2-28 do 2-30 MHz – 0 pkt. | Zakres ……………. MHz |
|  | Dynamika systemu > 300 dB |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 50 wiązek jednocześnie |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 16 000 000 |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 256 |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych: min. 4 porty | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne > 4 porty – 5 pkt. 4 porty – 0 pkt. | Ilość portów ……………. szt. |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) min. 22”. Wysoka rozdzielczość. | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne > 22” – 5 pkt. 22” – 0 pkt. | Przekątna ekranu ……………. ” |
|  | Rozdzielczość monitora LCD: min. 1920 x 1080 |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |
|  | Ekran dotykowy min. 12” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet. |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm |
|  | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 6000 obrazów |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – min. 50 s |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność min, 250 GB |
|  | Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań |
|  | Porty USB wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive, HDD) – min. 3 porty USB. Min. jeden port umieszczony w monitorze. |
|  | Wbudowane w aparat wyjście DVI lub HDMI lub S-Video |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) |
|  | Tryb 2D (B-mode) |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 40 cm | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne ≥ 45 cm – 5 pkt. 40-44 cm – 0 pkt. | Głębokość penetracji ……………. cm |
|  | Możliwość regulacji LGC i TGC min. po 4 suwaki do regulacji |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE – min. 20 |
|  | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. |
|  | Możliwość porównania obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D |
|  | Obrazowanie trapezowe |
|  | Obrazowanie rombowe |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach |
|  | Obrazowanie 3 harmoniczną |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne obrazowanie pozwalające wielokierunkowo nadawać i odbierać - min. 8 ustawień |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction); min. 5 ustawień |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe) |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 14 m/s dla zerowego kąta | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne ≥ 15 m/s – 5 pkt. 14 m/s – 0 pkt. | Prędkość ……………. m/s |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. |
|  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki |
|  | Tryb M |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF. Praca w trybie wieloczęstotliwościowym |
|  | Zakres prędkości min. 15 m/s dla zerowego kąta |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej – min. 0,4-18 mm |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne ≥ +/- 30 stopni – 5 pkt. +/- 25-29 stopni– 0 pkt. | Regulacja ……………. stopni |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Praca w trybie wieloczęstotliwościowym |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne ≥ +/- 30 stopni – 5 pkt. +/- 25-29 stopni– 0 pkt. | Regulacja ……………. stopni |
|  | Regulacja ilość map kolorów |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex, linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania min. FR>45 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne ≥ 50 kl/s – 20 pkt. 45-49 kl/s – 0 pkt. | Prędkość odświeżania FR ……………. kl/s |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne. |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze |
|  | Elastografia akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na zaoferowanej głowicy liniowej. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | Podać | Głowice ……………. ……………. |
|  | Elastografia akustyczna dostępna na głowicy liniowej ≥ 17 MHz |
|  | Analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. |
|  | Elastografia akustyczna ma mieć możliwość regulacji pola analizy oraz pokazywać elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym na głowicach liniowych, convex. |
|  | Automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek |
|  | Elastografia akustyczną z możliwością ustawienia dowolnego pola pomiarowego. Wielkość pola pomiarowego poniżej 2 mm. |
|  | Moduł Elastografii typu strain obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, endocavity. – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Podać Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne Z głowicy convex – 5 pkt. Z głowicy liniowej – 0 pkt. | Głowice ……………. ……………. |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – inne niż opisane w pkt. 1.44-1.51 | Podać | Nazwa oprogramowania …………….….. |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda matrycowa typu single crystal, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. | Podać | Nazwa/Model głowicy …………….….. |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 1-8 MHz |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni |
|  | Praca w trybie II harmonicznej |
|  | Liczba przetworników piezoelektrycznych min. w trzech rzędach - 500 |
|  | Głębokość penetracji min. 40 cm |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.1.74 | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | Tak / Nie * *niepotrzebne skreślić |
|  | Praca z oprogramowaniem do fuzji obrazów |
|  | Głowica liniowa do badań piersi, tarczycy wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać | Nazwa/Model głowicy …………….….. |
|  | Zakres pracy przetwornika: min. 5-14 MHz |
|  | Ilość elementów min. 1500 |
|  | FOV głowicy > 55 mm |
|  | Praca w trybie II harmonicznej |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. 1.74 |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać | Nazwa/Model głowicy …………….….. |
|  | Zakres pracy przetwornika – min. 4-10 MHz |
|  | Ilość elementów min. 1000 |
|  | FOV głowicy – 40 mm +/- 5 mm |
|  | Praca w trybie II harmonicznej |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. 1.74 | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | Tak / Nie * *niepotrzebne skreślić |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni |
|  | Moduł elastografii akustycznej, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. |
|  | Moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. |
|  | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |
|  | Możliwości rozbudowy o głowicę liniową ultra-wysokiej częstotliwości min. 14.0–30.0 MHz. Sonda matrycowa typu single crystal, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | Tak / Nie * *niepotrzebne skreślić |
|  | Możliwości rozbudowy o głowicę liniowa ultra-wysokiej częstotliwości min. 10.0–23.0 MHz. Sonda matrycowa typu single crystal, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. | Tak/Nie Parametr podlegający ocenie w kryterium Parametry techniczne Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | Tak / Nie * *niepotrzebne skreślić |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 150 cm z możliwością wykonywania pomiarów |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne ustawienie płaszczyzn CT/MR w oparciu o znaczniki użyte w trakcie rejestracji obrazów CT/MR |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczny moduł nawigacyjny igły biopsyjnej pozwalający na wyznaczenie toru i śledzenia ruchów igły biopsyjnej pod kontrolą głowicy obrazowej |
|  | Możliwość zobrazowania więcej niż dwóch torów biopsyjnych jednocześnie podczas zabiegów np. ablacji |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł kardiologiczny: Tryb Dopplera Ciągłego min. +/-20 m/sek dla zerowego kąta. Tkankowy Doppler spektralny Kolorowy Doppler tkankowy Moduł EKG |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową kardiologiczna matrycowa typu single crystal wykonana w technologii aktywnego wysterowania zarówno części środkowej jak i bocznych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni Wybierane częstotliwości pracy przetwornika – min. 2-5 MHz. Tryby pracy 2D/3D/4D/4DCD/PWD/CW |
|  | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą metody 2D Speckle wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę przemieszczania się tzw. Markerów akustycznych na obrazach dla osi krótkiej min. : Radial Strain, Radial S-Rate, Circum. Strain, Circum. S-Rate, Rotation, Rotation Rate oraz parametry liczone w projekcji 4 jamowej min. : Long. Strain, Long. S-Rate, Trans. Strain, Trans. S-Rate. |
|  | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) |
|  | Wybór do analizy wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. |
|  | Automatyczne wyznaczanie strainów w kształcie Bulls-Eye |
|  | Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej oraz GLS Global Longitudal Strain |
|  | Rozbudowa o głowice wolumetryczną sektorową do badań przezprzełykowych TEE 2D/3D/4D,zakres częstotliwości pracy min. 2-6 MHz. Tryby pracy 2D/3D/4D/4DCD/PWD/CWD |
| WARUNKI GWARANCJI, SERWIS, INSTRUKTAŻ |
|  | Warunki gwarancji dla urządzeń: min. 36 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu Odbioru” | Podać | Okres gwarancji: ........................ (w miesiącach) |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń |
|  | Instruktaż z użytkowania urządzeń dla min. 3 osób przeprowadzone podczas instalacji |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymagania.

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)