SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZADANIE 2)

- Analizator do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych.

- Rok produkcji analizatora: 2020.

- Praca analizatora w systemie całodobowym.

- Wyposażenie analizatora w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania prądu przez 60 minut.

- Analizator o wadze nie większej niż 110 kg, dostosowany do pracy na standardowym stole laboratoryjnym.

- Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie jednego analizatora.

- Ilość miejsc w analizatorze: min 50 max 70.

- Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych – potwierdzone instrukcją użytkowania/metodyką techniczną w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r.

- Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych.

- Komputer do obsługi aparatu z oprogramowaniem w wersji graficznej (minimum rejestracja i wprowadzanie prób-tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd prób-tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu).

- Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu.

- Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca podłączy analizator do sieci komputerowej i dokona integracji z systemem HIS Zamawiającego (system firmy Asseco obsługujący laboratorium).

- Wizualna, jednoznaczna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu preinkubowanym na podstawie zmiany zabarwienia czujnika /sensora.

- Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim – 1 kpl., w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

- Podłoża do posiewów w butelkach nietłukliwych, wykonanych z tworzywa sztucznego, uniemożliwiających pobicie w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta.

- Przydatność butelek do użytkowania – minimum 6 miesięcy.

- Możliwość wyłączenia pojedynczych cel pomiarowych w razie awarii.

- Możliwość preinbowania posianego podłoża do 24h w temperaturze pokojowej.

- Podłoża kompletne, zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania szybkiego oznaczania lekowrażliwości (RASAT) bezpośrednio z dodatnich butelek z posiewem krwi.

- Wymagania dotyczące oferowanych odczynników.

- Parametry graniczne dla podłoży w butelkach:

- Podłoża muszą być kompletne bez konieczności dodawania substancji wzbogacających dla rutynowo pobieranych objętości krwi zalecanych przez producenta.

- Dostępne podłoża z inhibitorem antybiotyków zawartych w składzie podłoża.

- Dostęp do cel pomiarowych zdefiniowanych przez użytkownika.

- Świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów) zawiera minimum:

- nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii i datę ważności,

- ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylności.

- Nadruk na butelce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania.

- Terminy ważności podłoży w butelkach:

- a) minimum 4-6 tygodni dla pożywek (podłoży) zawierających krew,

- b) minimum 4-10 tygodni dla pozostałych pożywek (podłoży).

- Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.

- Butelki opakowane w folię oraz karton w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła słonecznego.

- Karton zbiorczy musi zawierać nadruk z nr katalogowym, nazwą podłoża i nr serii.

- Warunki gwarancji i serwisu.

- Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) w dni robocze do max 24 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni – możliwość zastąpienia naprawianego analizatora innym sprawnym urządzeniem o zbliżonych parametrach i funkcjonalności.

- W ramach zawartej umowy, Wykonawca przeprowadzi wewnętrzne szkolenie z obsługi analizatorów, dla 4 osób personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, potwierdzone odpowiednimi Certyfikatami.

- Aktualizacja oprogramowania.

- Wizyta serwisu merytorycznego Wykonawcy po pierwszym miesiącu pracy analizatorów u Zamawiającego.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.