SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadanie 3: Wyposażenie)

- Myjnia dezynfektor.

- Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej bez elementów plastikowych.

- Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu.

- Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość: 1650 mm, Szerokość: 550 mm, Głębokość: 500 mm.

- Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” i jeden „basen” lub trzy kaczki.

- Kosz na baseny i kaczki kompatybilny z myjniami posiadanymi przez Zamawiającego typu bp100.

- Izolacja termiczna myjni (min. 15 mm).

- Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości.

- Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą przycisku nożnego.

- System mycia składający się z ramienia myjącego do mycia powierzchni zewnętrznych oraz co najmniej 13 dysz (w tym min. 9 obrotowych).

- Elementy grzejne poza komorą myjni. Moc elementów grzejnych – min. 4,5 kW.

- Dwie pompy dozujące detergent z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie.

- Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) – program krótki, standardowy, intensywny.

- Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym.

- Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 93°C.

- Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.

- Blokada drzwi podczas trwania cyklu.

- Zabezpieczenie przed zalaniem.

- Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu).

- Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach.

- Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 700 W.

- Wydajność pompy min. 200 l/min.

- Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe.

- Wbudowana wytwornica pary.

- Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 51dB.

- Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾”.

- Odpływ Ø 110 mm.

- Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia <5,5 kW.

- Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile.

- Lampa bakteriobójcza, przepływowa.

- Przepływowa lampa bakteriobójcza z licznikiem czasu pracy.

- Typ obudowy: wykonana z blachy kwasoodpornej.

- Podczas działania lampy personel oraz pacjenci mogą przebywać w pomieszczeniu.

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz energooszczędne - pobór mocy: max 115 W.

- Element emitujący promieniowanie UV-C: min 2x55 W.

- Trwałość promiennika: min 8000 h.

- Wydajność wentylatora: min 180 m3/h.

- Dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h.

- Zasięg działania lampy: min 18-36 m2.

- Lampa na podstawie jezdnej z kołami wyposażonymi w hamulec.

- Waga zestawu max 15 kg.

- Lodówka.

- Lodówka do przechowywania produktów spożywczych o pojemności min 180 l.

- Chłodziarka z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.

- Minimum 3 półki, uchwyty na drzwiach bocznych.

- Drzwi pełne z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie.

- Kolor czarny lub inox.

- Lodówka medyczna.

- Lodówka do przechowywania leków o pojemności min 180 l.

- Chłodziarka z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.

- Zakres pracy +1 do +15 st C.

- Możliwość ustawienia temperatury od +2 do + 8 st C.

- Alarm przekroczenia temperatury.

- Minimum 5 półek.

- Drzwi przeszklone z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie.

- Wózek do rozwożenia posiłków.

- Zbiorniki niezależnie ogrzewane.

- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz.

- Utrzymywanie temperatury w zbiorniku: 95 °C.

- Głębokość GN: max 200 mm.

- Blat rozsuwany.

- Wzmocniona półka z barierką.

- Spusty wody na dole wózka.

- Kosz (wózek) na odpady.

- 2 kosze z 2 pokrywami i 1 kosze z 3 pokrywami.

- Stelaż na worek na odpady:

- konstrukcja oraz pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej.

- otwieranie pokrywy pedałem nożnym.

- pojemność 1 worek - 120 l.

- podstawa wyposażona w 4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami.

- bieżnie kół wykonane z materiału niebrudzącego.

- wymiary (szer. głęb. x wys.): 42x50x90 cm (±10%).

- Podest ze stali nierdzewnej.

- Podest wykonany ze stali nierdzewnej.

- Podest 1-stopniowy.

- Blat antypoślizgowy.

- Wymiary:

- wysokość 170-200mm.

- szerokość 600-700mm.

- głębokość 400-500mm.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.