SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadanie 1: Aparat do terapii uciskowej)

- Aparat do terapii uciskowej do zastosowań klinicznych – 1 kpl.

- Wyposażenie:

- 2 x 12 komorowy mankiet na kończynę górną,

- 2 x 12 komorowy mankiet na kończynę dolną.

- Dane techniczne:

- Możliwość podłączenia 2 mankietów jednocześnie,

- Panel LCD, kolorowy, min. 5”,

- Regulacja ciśnienia: min. 20-140 mmHg,

- Możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze osobno, tempa masażu, ilości cykli,

- Gotowe algorytmy zabiegowe min.: masaż wstępujący, zstępujący, drenaż limfatyczny,

- Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu,

- Min. 20 programów do sekwencyjnego masażu,

- Wymiary: 40 x 45 x 15 cm (+/-10%),

- Waga: max. 10 kg,

- Zasilanie: 230V/50 Hz.

- Gwarancja, szkolenia, wymagane dokumenty.

- Gwarancja: min. 24 miesiące.

- Szkolenie dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia.

- Wymagane dokumenty:

- Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem),

- Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem)

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.