SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadanie 2: Urządzenia do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych wraz z oprogramowaniem)

- Wanna do masażu wirowego kończyn górnych – 1 kpl

- Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym.

- Wyposażenie:

- min. 10 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody,

- system biernej kąpieli perełkowej z regulacją intensywności masażu,

- prysznic ręczny,

- półautomatyczny spust wody,

- krzesło z regulacją wysokości,

- termomieszalnik do szybkiej regulacji temperatury wody nalewanej.

- Dane techniczne:

- Bezwylewkowy system napełniania ciepła/zimna woda.

- Pompa z tworzywa sztucznego: 230 V, 50 Hz, 1,1 kW.

- Zasysanie sitkiem filtrującym.

- Specjalnie wyprofilowana niecka umożliwiająca podjazd wózkiem inwalidzkim.

- Wymiary (DxSxW): 100 x 110 x110 cm (+/- 20%).

- Pojemność 35 litrów (+/-5%).

- Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 10 kolorów.

- Platforma dynamograficzna - 1 kpl

- Przenośna dwupłytowa platforma dynamograficzna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z  barierką zabezpieczającą.

- Funkcjonalność:

- Możliwość ćwiczenia w specyficznej pozycji wyjściowej.

- Dostępne testy, min.: dystrybucja obciążenia, testy chodu, wstawania oraz skoków.

- Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym platformą.

- Interaktywny trening z biofeedbackiem dotyczący stabilności posturalnej, równowagi, dystrybucji obciążeń oraz koncentracji.

- Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta – wzmocnienie motywacji. Stały monitoring pacjenta oraz możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń dla terapeuty.

- Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń przez terapeutów.

- Możliwość stworzenia testu pozwalającego na ocenę ruchu składającego się z kilku faz.

- Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności.

- Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie, min.: podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów oraz kształtowania prędkości.

- Możliwość sterowania działaniem platformy z jednostki centralnej obsługiwanej przez terapeutę.

- Możliwość podłączenia dwóch kamer poprzez USB zapisujących m.in. obraz podczas prowadzenia diagnostyki.

- Maksymalne dopuszczalne wymiary platformy (jednego modułu):

- szerokość x długość: 60 x 30 cm (+/- 10%)

- wysokość: 14 cm (+/- 10%)

- Osprzęt:

- Stabilny stojak na kółkach pod monitor– 2 szt.

- Monitor dla pacjenta minimum 42” – 2 szt.

- Kamera USB – 2 szt.

- Komputer spełniający minimalne wymagania:

- System operacyjny kompatybilny ze środowiskiem używanym przez Zamawiającego,

- Komputer PC z procesorem dedykowanym do obsługi oferowanego oprogramowania,

- Pamięć RAM min. 8 GB,

- Karta grafiki dedykowana do obsługi oferowanego oprogramowania,

- Karta sieciowa Wi-Fi.

- Wymagane złącza:

- 2 x USB (3.0)

- 2 x USB (2.0)

- Współpraca z kamerą podłączoną do USB.

- Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką.

- Platforma stabilometryczna – 1 kpl

- Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem.

- Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z trójstronną barierką zabezpieczającą.

- Funkcjonalność:

- Urządzenie pozwalające na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym.

- Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB.

- Dostępne testy min.: test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera.

- Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników.

- Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn.

- Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”.

- Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi:

- Testy statyczne (stabilometria), min.: wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach, odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość.

- Test dynamiczny m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie.

- Test Obciążenia kończyn dolnych, min.: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący.

- Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała.

- Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności.

- Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie, min: podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów.

- Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych.

- Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń.

- Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie kompatybilnym ze środowiskiem używanym przez Zamawiającego.

- Kartoteka pacjenta.

- Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem wideo.

- Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB.

- Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 cm (+/- 5%)

- Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta.

- Maksymalne wymiary platformy:

- szerokość x długość: 55 x 55 cm (+/- 5%),

- wysokość: 6,5 cm (+/- 5%).

- Osprzęt

- Stabilny stojak na kółkach pod monitor – 1 szt.

- Monitor dla pacjenta minimum 42” – 1 szt.

- Kamera USB – 1 szt.

- Komputer spełniający minimalne wymagania:

- System operacyjny kompatybilny ze środowiskiem używanym przez Zamawiającego,

- Komputer PC z procesorem dedykowanym do obsługi oferowanego oprogramowania,

- Pamięć RAM min. 8 GB,

- Karta grafiki dedykowana do obsługi oferowanego oprogramowania,

- Karta sieciowa Wi-Fi.

- Wymagane złącza:

- 2 x USB (3.0)

- 2 x USB (2.0)

- Współpraca z kamerą podłączoną do USB.

- Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką.

- Rotor kończyn górnych – 1 kpl

- System rehabilitacji z oprogramowaniem oraz systemem telemetrycznej kontroli przebiegu rehabilitacji pacjenta.

- Właściwości:

- Zintegrowany system kart chipowych,

- Możliwy trening w pozycji siedzącej i stojącej,

- Możliwość treningu przy ruchu do przodu oraz do tyłu,

- Regulowane pedały,

- Uchwyty dłoni z możliwością ustawienia równoległego lub ukośnego,

- Uchwyt w formie kuli,

- Płynna regulacja wysokości,

- Składane siedzisko umożliwia łatwy dostęp z wózka inwalidzkiego,

- Kółka transportowe.

- Parametry techniczne:

- Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz

- Dokładność: 5% do 400 W, 10% powyżej 400 W

- Indukcyjny system hamowania

- Zakres prędkości od 20-120 rpm

- Zakres mocy min. 15-400 W

- Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5 W

- Programy treningowe, min.:

- Szybki Start,

- Program bazujący na pulsie,

- Program ze stała ilością generowanych Watów,

- Izokinetyka,

- Program chodzenia po wzgórzach.

- Parametry techniczne zestawu:

- Długość x Szerokość x Wysokość: 160 x 65 x 150 cm, (+/- 5%),

- Waga: max. 115 kg

- Maksymalna waga pacjenta: min. 200 kg

- Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą – 1 kpl

- Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu

- Oprogramowanie do kompleksowego prowadzenia, wspomagania i dokumentowania procesu rehabilitacji ruchowej z audio-wizyjnym biofeedbackiem w rzeczywistości wirtualnej.

- Program komputerowy do ćwiczeń funkcji ruchowych i poznawczych obejmuje przywracanie i trening funkcji takich jak zakres ruchu, siła, wytrzymałość, trening kardiologiczny, zaburzenia balansu i równowagi, kontrola postawy, reakcja na bodźce zewnętrzne, reakcja na bodźce w zaplanowanej wcześniej, lub losowej przestrzeni, przekraczanie linii środkowej, jakość ruchu, świadomość ruchu i priopriocepcji, ruchy bilateralne w odpowiedzi na dwustronne bodźce, zaburzenia funkcji poznawczych, pamięć, percepcja, zadania kognitywne i inne.

- System posiada moduł instrukcji multimedialnych – użytkownik otrzymuje wskazówki, jak poprawnie wykonywać postawione przed nim ćwiczenie.

- System umożliwia tworzenie zestawów – bloków ćwiczeniowych i dzięki automatycznemu przełączaniu się ćwiczeń nie wymusza ciągłej asysty terapeuty przy panelu w celu przełączania modułów.

- System archiwizuje dane z treningów na indywidualnych kontach pacjentów, umożliwia wgląd w te dane, oraz pozwala generować zarówno szczegółowe raporty dla konkretnej sesji ćwiczeniowej, jak i raporty długoterminowe przedstawiające efekty prowadzonej rehabilitacji.

- Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami.

- Możliwość integracji oprogramowania zarządzającego danymi pacjentów min. z protokołem HL7.

- Stacja robocza

- Stabilny stojak na kółkach dla stacji centralnej – 1 szt.

- Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora minimum 22” – 1 szt.

- Możliwość regulacji pozycji monitora dla terapeuty lub administratora.

- Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką.

- Komputer spełniający minimalne wymagania – 1 szt.:

- System operacyjny kompatybilny ze środowiskiem używanym przez Zamawiającego,

- Komputer PC z procesorem dedykowanym do obsługi oferowanego oprogramowania,

- Pamięć RAM min. 8 GB,

- Karta grafiki dedykowana do obsługi oferowanego oprogramowania,

- Karta sieciowa Wi-Fi,

- Wymagane złącza:

- 2 x USB (3.0),

- 2 x USB (2.0).

- Dołączony router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej – 1 szt.

- Urządzenie z oporem elastycznym do terapii przedramienia i nadgarstka – 1 kpl

- Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyny górnej w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego

- Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny górnej – przedramienia, nadgarstka za pomocą oporu elastycznego

- Funkcjonalność:

- pomiar zakresu ruchomości,

- ćwiczenia dynamiczne,

- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym,

- obiektywizacja procesu rehabilitacji,

- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta.

- Oprogramowanie:

- w pełni parametryzowalne,

- możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości,

- zintegrowane z kartoteką pacjenta,

- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów.

- Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta. Stały monitoring pacjenta oraz motywacja w trakcie ćwiczeń.

- Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń dla pacjentów

- Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących ruchów:

- przywodzenie/odwodzenie,

- rotacja wewnętrzna/zewnętrzna,

- zginanie grzbietowe/dłoniowe.

- Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth.

- Osprzęt:

- Stabilny stojak na kółkach pod monitor – 1 szt.

- Monitor dla pacjenta minimum 42” – 1 szt.

- Kamera USB – 1 szt.

- Komputer spełniający minimalne wymagania:

- System operacyjny kompatybilny ze środowiskiem używanym przez Zamawiającego,

- Komputer PC z procesorem dedykowanym do obsługi oferowanego oprogramowania,

- Pamięć RAM min. 8 GB,

- Karta grafiki dedykowana do obsługi oferowanego oprogramowania,

- Karta sieciowa Wi-Fi

- Wymagane złącza:

- 2 x USB (3.0),

- 2 x USB (2.0).

- Współpraca z kamerą podłączoną do USB,

- Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką.

- Parametry techniczne:

- Wymiary: 60x40x95 cm (+/- 10%)

- Waga do 40 kg

- Urządzenie z oporem elastycznym do rehabilitacji barku – 1 kpl

- Zestaw interaktywnych urządzeń wspomagających mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn górnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego.

- W skład zestawu wchodzi:

- urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny górnej w zakresie rotacji, zgięcia i wyprostu  – za pomocą oporu elastycznego

- urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji obręczy barkowej – za pomocą oporu elastycznego

- Funkcjonalność:

- pomiar zakresu ruchomości,

- ćwiczenia dynamiczne,

- ćwiczenia izometryczne,

- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym,

- obiektywizacja procesu rehabilitacji,

- dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta.

- Regulowane ramię dające możliwość dostosowania urządzenia do wzrostu pacjenta.

- Oprogramowanie:

- w pełni parametryzowalne,

- możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości,

- zintegrowane z kartoteką pacjenta,

- możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów.

- Bezprzewodowa komunikacja urządzeń z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth,

- Osprzęt:

- Stabilny stojak na kółkach pod monitor – 2 szt.

- Monitor dla pacjenta minimum 42”– 2 szt.

- Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta

- Kamera USB – 2 szt.

- Komputer spełniający minimalne wymagania – 2 szt.:

- System operacyjny kompatybilny ze środowiskiem używanym przez Zamawiającego,

- Komputer PC z procesorem dedykowanym do obsługi oferowanego oprogramowania,

- Pamięć RAM min. 8 GB,

- Karta grafiki dedykowana do obsługi oferowanego oprogramowania,

- Karta sieciowa Wi-Fi

- Wymagane złącza:

- 2 x USB (3.0),

- 2 x USB (2.0).

- Współpraca z kamerą podłączoną do USB,

- Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką.

- Wyposażenie:

- czujniki do pomiaru kąta,

- moduł odbiornika radiowego do PC,

- zestaw gum oporowych,

- niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz.

- Parametry techniczne zestawu:

- Wymiary (max): 100 x 130 x 80 cm (+/- 5%)

- Waga: do 50 kg

- Fotel do ćwiczeń oporowych kończyny dolnej – 1 kpl

- Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego.

- Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny dolnej – za pomocą oporu elastycznego

- Urządzenie dające możliwość:

- Pomiaru zakresu ruchomości,

- Pracy izometrycznej,

- Pracy dynamicznej,

- Wykonywania ruchów zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym.

- Funkcjonalność:

- Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta – wzmocnienie motywacji. Stały monitoring pacjenta oraz możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń

- Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń przez Terapeutów

- Możliwość ćwiczenia siły eksplozywnej

- Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu

- Urządzenie wyposażone w fotel z regulowanym oparciem.

- Osprzęt:

- Stabilny stojak na kółkach pod monitor – 1 szt.

- Monitor dla pacjenta minimum 42” – 1 szt.

- Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta

- Kamera USB – 1 szt.

- Komputer spełniający minimalne wymagania – 1 szt.:

- System operacyjny kompatybilny ze środowiskiem używanym przez Zamawiającego,

- Komputer PC z procesorem dedykowanym do obsługi oferowanego oprogramowania,

- Pamięć RAM min. 8 GB,

- Karta grafiki dedykowana do obsługi oferowanego oprogramowania,

- Karta sieciowa Wi-Fi

- Wymagane złącza:

- 2 x USB (3.0),

- 2 x USB (2.0).

- Współpraca z kamerą podłączoną do USB,

- Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką.

- Standardowe wyposażenie:

- czujniki do pomiaru kąta,

- moduł odbiornika radiowego do PC,

- zestaw gum oporowych,

- niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz.

- Parametry techniczne:

- Wymiary: 190 x 60 x 120 cm (+/- 5%)

- Waga: do 120 kg

- Gwarancja, szkolenia, wymagane dokumenty (dotyczy urządzeń wymienionych w pkt I, II, III, VI, VII i VIII).

- Gwarancja na wszystkie urządzenia: min. 24 miesiące.

- Szkolenie dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i oprogramowania w miejscu instalacji (dotyczy również oprogramowania wymienionego w pkt V).

- Wymagane dokumenty:

- Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniami), (dotyczy również oprogramowania wymienionego w pkt V).

- Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniami).

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.